## Slide 1: Modèle de Von Neumann
Notes: https://www.vaughns-1-pagers.com/computer/cpu-evolution.htm

## Slide 2: Architecture actuelle
Notes: https://www.vaughns-1-pagers.com/computer/cpu-evolution.htm

## Slide 3: Innovations

## Slide 4: Améliorations du processeur
On veut gagner en rapidité de traitement. Pour ce faire, on a plusieurs solutions :
augmenter le nombre de transistors
  Loi de Moore : augmente de 2 tous les 18 mois.
  finesse de gravure s'améliore mais limites physiques.
augmenter la fréquence d’horloge
  augmentent la chaleur dégagée par le processeur,
  augmentent le nombre de cycles d’horloge pour certaines instructions.
améliorer l'architecture des processeurs
  parallélisme, mémoires caches, jeu d'instructions...
améliorer les interactions architecture/applications
  dans certains processeurs, le compilateur fait partie intégrante de l’architecture.

## Slide 5: Concurrence vs Parallélisme
Concurrence
Lorsque plusieurs tâches sont exécutées avec des ressources partagées (optimisation potentielle de l’utilisation des ressources).
Parallélisme
Quand une tâche unique est divisée en plusieurs sous-tâches indépendantes simples pouvant être exécutées simultanément.
Notes: https://www.labunix.uqam.ca/~tremblay_gu/INF5171/Diapositives/3-concepts-ac.pdf

## Slide 6: Parallélisme
Il existe différentes façon de classifier le parallélisme car ça touche à différents aspects de l'ordinateur, matériels ou logiciels…
Exécution simultanée de plusieurs instructions
  Instruction Level Parallelism : pipeline, superscalar…
  Thread Level Parallelism : multithreading, hyperthreading, multicore…
Traitement simultanée de plusieurs données
  Data Level Parallelism ( taxonomie de Flynn)
Traitement simultanée de plusieurs processus
  Process Level Parallelism : multicore, multiprocessor…

## Slide 7: Taxonomie de Flynn

## Slide 8: Pipeline : analogie du lavoir
Présentation
Soient 4 étudiants qui désirent faire leur lessive dans un lavoir…
Il y a une laveuse, une sécheuse, et une table pour plier le linge
  Le lavage prend 30 minutes
  Le séchage prend 40 minutes
  Le pliage prend 20 minutes
Si l’opération commence à 18h00, à quelle heure les 4 étudiants auront-ils tous terminé ?
8

## Slide 9: Pipeline : analogie du lavoir
L'un après l'autre…
L : 30, S : 40, P : 20
Temps total : 4 * 90 = 360 minutes = 6h
Ils sortiront du lavoir à minuit !
90
30
40
20
30
40
20
90
30
40
20
90
30
40
20
90
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
9

## Slide 10: Pipeline : analogie du lavoir
On superpose le lavage, séchage et pliage
L : 30, S : 40, P : 20
Temps total : 210 minutes = 3h30
Ils sortiront du lavoir à 21h30 !
30
30
40
20
30
40
20
30
40
20
30
40
20
40
40
40
40
20
Étudiant 1
Étudiant 2
Étudiant 3
Étudiant 4
10

## Slide 11: Pipeline : analogie du lavoir
Intérêts du deuxième mode
  Les 4 étudiants peuvent travailler en même temps
  Gain de temps : plus de personnes passent pendant une même durée
  Meilleure gestion des machines : toujours utilisées
Inconvénients du deuxième mode
  Nécessite des synchronisations supplémentaires
  …
11

## Slide 12: Pipeline : dans le processeur…
Une instruction du jeu d'instruction est décomposable en micro-opérations - µopérations
Chaque µopération nécessite une unité du processeur (UAL, unité de décodage, accès à la mémoire...)
1 instruction  5 étapes/étages
  LE : lecture de l'instruction
  DE : décodage de l'instruction
  CH : chargement des opérandes
  EX : exécution de l'instruction
  ENR : enregistrement du résultat
On utilise la notion de pipeline pour exécuter ces µopérations
À chaque coup d’horloge (tick), 5 instructions sont en cours, chacune à un étage différent…
12

## Slide 13: Étapes
Considérons ces 5 étapes dans le modèle registre-registre :
LE : lecture de l'instruction
  pour lire la prochaine instruction, il faut accéder, dans la mémoire, à l'adresse contenue dans le compteur ordinal
  l'instruction est ensuite placée dans un registre tampon, le registre d'instruction (IR)
DE : décodage de l'instruction
  l'instruction du registre d'instruction est décodée pour qu'en soient extraits les signaux de contrôle pour le séquenceur
13

## Slide 14: Étapes
CH : chargement des opérandes
  les opérandes sont chargées à partir du banc des registres généraux ou de la mémoire vive
EX : exécution de l'instruction
  pour un calcul : l'ALU effectue le calcul et place le résultat dans le registre de résultat de l'ALU
  pour un accès en mémoire : accès à la mémoire via le bus mémoire, le registre d'adresse et le registres mot (qui fait le lien avec la RAM)
ENR : enregistrement du résultat
  pour un calcul : copie du registre de résultat de l'ALU dans le registre destination du banc des registres généraux
  pour une lecture en mémoire : copie du registre mot dans le registre destination du banc des registres généraux
14

## Slide 15: Mise en place
Une autre façon de voir le processeur : suite d'étages…
Quid si le temps d'exécution est plus grand que le temps de chargement des opérandes, par exemple ?
15

## Slide 16: Mise en place
Comme les étages n’ont pas les mêmes temps de traitement, il faut ajouter des registres entre les étages
L'étage de chargement doit attendre avant de vider son registre…
REGISTRES
REGISTRES
REGISTRES
16

## Slide 17: Exemple
Instruction : "Si (I - J) = 0 alors Suite"
La fréquence maximale de l'horloge est déterminée par l'étage le plus lente (sans compter les cache miss)
t+7
t+8
t+6
t+5
t+4
t+3
t+2
t+1
t
Instr.
ENR
EX
CH
DE
LE
MOV R1, I
ENR
EX
CH
DE
LE
MOV R2, J
ENR
EX
CH
DE
LE
SUB R1, R2
ENR
EX
CH
DE
LE
CMP R1, $0
EX
ENR
CH
DE
LE
BE Suite
17

## Slide 18: Profondeur du pipeline
Profondeur = nombre d'étage dans le pipeline
Exemples :
  Pentium : 5
  Pentium 3 : 10
  Pentium 4 Northwood : 20
  Pentium 4 Prescott : 31
  Pentium I7 : 16
  Athlon 64 : 12
  ARM : 5
Actuellement, on tend à se rapprocher de 15 étages…
18

## Slide 19: Remarques sur la performance
Pourquoi chaque instruction doit traverser le pipeline ?
En effet, certaines phases sont inutiles pour certaines instructions (un LOAD ne nécessite pas d'exécution)
  DONC dans certain cas, on perd du temps…
  PAR CONTRE, le fait d'avoir les mêmes opérations pour chaque instruction permet de simplifier le circuit de contrôle
Pourquoi préconiser le modèle registre-registre ?
La complexité des accès mémoire dans certaines architectures demande trop de matériel et des délais supplémentaires pour les étages de lecture et d'écriture des données… Le modèle registre-registre permet d'éviter ces inconvénients.
19

## Slide 20: Améliorations possibles
Augmenter le nombre d'étages
Ça implique l'utilisation d'opérations plus simples
   Ce qui permet d'augmenter la fréquence d'horloge
  MAIS il est difficile de décomposer les instructions complexes en opération simples
  DONC on limite malgré tout le nombre d'étage !
Accélérer l'étage le plus lent (souvent, le décodage)
20

## Slide 21: Dépendances et aléas
Le partage de l'exécution d'une instruction en plusieurs étages introduit des dépendances à différents niveaux…
Dépendance de ressources : une ressource (registre, unité…) est nécessaire à deux instructions du pipeline
  Aléas de structure
Dépendance de données : le résultat d'une opération dépend de celui d'une opération précédente qui n'est pas encore terminée
  Aléas de données
Dépendance de branchement : l'exécution d'un saut conditionnel dépend du flag généré par une opération précédente et introduit donc un délai
  Aléas de contrôle
21

## Slide 22: Dépendances de ressources – Solutions
Introduire des bulles dans le pipeline (voir ci-après)
Renommer les registres afin d'éviter le conflit
Utiliser une architecture qui permet d'éviter ces conflits :
  mémoires caches distinctes pour les instructions et pour les données
  architecture Harvard (au lieu de von Neuman)
22
Neuman
Harvard

## Slide 23: Dépendances de données - Classification
Lecture après écriture (ou RAW)
Ce conflit se produit lorsqu'une instruction cherche à lire une donnée avant qu'elle ait été écrite par une instruction lancée antérieurement.
Écriture après lecture (ou WAR)
Ce conflit se produit lorsqu'une instruction cherche à écrire à un emplacement mémoire avant que celui-ci n'ait pu être lu par une instruction antérieure.
Écriture après écriture (ou WAW)
Ce conflit se produit lorsqu'une instruction essaie d'écrire au même emplacement qu'une instruction précédente.
Remarque : une lecture après une lecture n'est pas une dépendance de données.

## Slide 24: Dépendances de données - Classification
RAW (Read after Write)
  MOVE R1, R2  R2  R1
  ADD R2, R3  R3  R2 + R3
WAW (Write after Write)
  MOVE R3, R2  R2  R3
  ADD R4, R2  R2  R2 + R4
WAR (Write after Read)  si exécution dans le désordre
  ADD R5, R4  R4  R4 + R5
  MOVE R2, R5  R5  R2
WAW et WAR peuvent être contournés en renomant les registres.
Notes: Lecture après écriture (ou RAW) : ce conflit se produit lorsqu'une instruction cherche à lire une donnée avant que cette dernière ait pu être écrite par une instruction lancée antérieurement.
Écriture après lecture (ou WAR) : ce type de conflit se produit lorsqu'une instruction cherche à écrire à un emplacement mémoire avant que celui-ci n'ait pu être lu par une instruction antérieure. Si, ce conflit est assez rare pour les pipelines dont la phase de lecture se situe tôt (dans les premiers étages) et la phase d'écriture tard, il tend à devenir fréquent avec l'avènement de l'exécution dans le désordre.
Écriture après écriture (ou WAW) : ce conflit se produit lorsqu'une instruction essaie d'écrire au même emplacement qu'une instruction précédente.
Remarque : une lecture après une lecture n'est pas une dépendance de données.

## Slide 25: Dépendances de données – Solutions
Pipeline stall ou bubble
  Retarder l'exécution des instructions concernées en les bloquant à l'étage du chargement…
  Limite
    les aléas de données (et surtout les RAW) sont fréquents
    délai supplémentaires non négligeable…
DE
CH
EX
ENR
DE
DE
CH
LE
CH
CH
CH
DE
LE
LE
ENR
ENR
EX
EX
DE
t+6
t+5
t+4
t+3
t+2
t+1
t
Instr.
MOV R1, R2
ADD R2, R3
…
t+7
t+8

## Slide 26: Dépendances de données – Solutions
Forwarding ou bypassing
  introduit une connexion directe entre
    la sortie de l'étage d'exécution et
    l'étage de chargement des opérandes
  permet au résultat d'une instruction d'être un opérande de l'instruction suivante
  Limite : coût élevé en logique de contrôle supplémentaire

## Slide 27: Dépendances de données – Solutions
Compilateur
  change l'ordre d'exécution des instructions de façon à éliminer les aléas
  ajoute d'instructions NOP (No OPeration)
  Limites
    le compilateur n'est pas toujours en mesure de détecter les aléas (Ex. : aléas dus aux pointeurs)
    le nombre d'instructions à intercaler dépend de la structure (nombre d'étages) du pipeline
    la complexité du compilateur est fortement augmentée

## Slide 28: Cas particulier : load delay
Lors d'un chargement de données (LOAD), le registre cible n'est pas accessible pendant un certain nombre de cycles
  on parle de délai dû au chargement ou load delay !
  le nombre de cycle est variable et peut être grand (en cas de cache miss)
Solutions
  Pipeline stall
    MAIS LOAD souvent utilisé  augmente les délais
  Compilateur
    anticipe les LOAD pour intercaler d'autres instructions…
    MAIS la variabilité de la structure des programmes et celle du load delay empêchent la généralisation de cette technique

## Slide 29: Dépendances de contrôle
Certaines instructions amènent à modifier le flot de contrôle :
  branchements conditionnels (si-alors)
  sauts (jumps)
  appels de procédures
  retour de procédures
  interruptions (périphériques)

## Slide 30: Dépendances de contrôle
Une dépendance de contrôle se produit dans le cas des branchements conditionnels
  Si R1 = 0 alors aller à @A, sinon ajouter 1 à R1
  CMP R1, $0 BE @A ADD R1, $1
En effet, le résultat de l'évaluation de la condition n'est pas encore connu au moment de décoder l'instruction de branchement, il ne peut donc pas savoir quelle sera l'instruction suivante :
  l'instruction à l'adresse @A ?
  ou l'instruction ADD R1, $1 ?

## Slide 31: Dépendances de contrôle – Solutions
Pipeline stall ou bubble
  Retarder l'exécution de l'instruction de branchement conditionnel en la bloquant à l'étage du décodage…
  Limite
    les aléas de contrôle (et surtout branchements conditionnels) sont fréquents
    délai supplémentaires non négligeable…
ENR
CH
DE
LE
CH
DE
LE
LE
ENR
ENR
EX
EX
CH
DE
t+6
t+5
t+4
t+3
t+2
t+1
t
Instr.
CMP $0,R1
BE @A
…
t+7
t+8
EX
DE
DE

## Slide 32: Dépendances de contrôle – Solutions
Compilateur
  Anticipe l'évaluation de la condition
    si le nombre d'instructions (défini par l'architecture) intercalées entre la génération du résultat de cette évaluation et le saut est suffisant, ce procédé éliminé le délai
  Limite
    cette anticipation est souvent impossible
    elle est spécifique à une architecture donnée, or les compilateur ne le sont pas…  cette technique peut générer des résultats erronés sur des architectures différentes

## Slide 33: Dépendances de contrôle – Solutions
Branchement retardé
  Faire en sorte que l’instruction qui suit immédiatement celle de branchement soit une instruction commune aux deux possibilités de branchement…
  Il existe trois façons de procéder selon les cas…
    Intervertir l’instruction de branchement et celle qui la précède si cette instruction n’affecte pas le branchement
    Utiliser la première instruction qui suit le branchement effectué si cette instruction n’affecte pas le branchement non-effectué
    Utiliser la première instruction qui suit le branchement non-effectué si cette instruction n’affecte pas le branchement effectué

## Slide 34: Dépendances de contrôle – Solutions
Prédiction des branchements
  le processeur essaye de "deviner" si le branchement aura lieu ou non (branch prediction) et commence à exécuter les instructions correspondant à cette décision
    Si le choix se révèle correct, le délai de branchement est éliminé
    Si le choix se révèle incorrect, il faut vider le pipeline et charger l'instruction correcte ≈ pipeline flush
  Au pire, on subit le même délai qu'avec un pipeline flush qui se serait de toute façon déroulé à un moment où à un autre…

## Slide 35: Dépendances de contrôle – Solutions
  Il y a plusieurs types de prédiction de branchement :
    Statique
    La direction du branchement est fixe, définie au niveau matériel lors de la conception du processeur
    Dynamique
    La direction du branchement est définie au moment de l'exécution du programme, sur la base d'une analyse (dynamique) du code
    Semi-statique
    La direction du branchement est définie par le compilateur sur la base d'une analyse (statique) du code
  En moyenne, autour de 90% des prédictions sont correctes

## Slide 36: Dépendances de contrôle – Solutions
  Difficulté majeure de la prédiction de branchement : comment gérer les exceptions (interruptions) ?
    Requête d’entrée/sortie
    Appel à une fonction de l’OS à partir d’une application
    Debuggage : tracing, breakpoints
    Dépassement arithmétique (overflow, underflow)
    Faute de page
    Mauvais accès à la mémoire
    Instruction non-définie
    Mauvais fonctionnement du matériel
  Difficulté dérivée : exceptions multiples, exceptions désordonnées…

## Slide 37: Architecture SuperPipeline
Subdivision des opérations élémentaires
Intérêts d'avoir un pipeline plus profond
  Plus d'instructions en cours d'exécution simultanée
  Permet une montée en fréquence du processeur : la limite de la montée en fréquence est le temps de propagation des signaux, or l'architecture avec pipeline amène à construire plus d'unités plus petites  temps de propagation plus courts entre les unités…
Mais un pipeline profond pose plus de problèmes qu'un pipeline court : prédiction de branchement incorrecte  pipeline flush fréquents…

## Slide 38: Mémoires caches
Mémoire plus petite et beaucoup plus rapide (SRAM) située entre le processeur et la mémoire vive
Permet de stocker les données les plus fréquemment demandées par le processeur
Trois niveaux de cache :
  L1 (cache de premier niveau) : de 8 à 64 Ko
  L2 (cache de second niveau) : 128 Ko à 1 Mo, légèrement moins rapide que le cache L1
  L3 (cache de troisième niveau) : 12 Mo, plus lent que le cache L2

## Slide 39: Cache hit ou cache miss
Lorsqu'un processeur a besoin de lire une donnée, il regarde d'abord si celle-ci se trouve dans la mémoire cache
  Si elle s'y trouve, on parle de succès du cache  cache hit
  Si elle ne s'y trouve pas, on parle d'échec du cache  cache miss
En cas d'échec, les données sont chargées en cache à partir de la mémoire vive
  On a perdu du temps en allant regarder dans la mémoire cache pour rien
Taux de réussite = hit rate – Taux d'échec = miss rate
Pour augmenter les performances, il faut diminuer le miss rate

## Slide 40: Cache exclusif ou inclusif
Lorsque la mémoire cache L1 est pleine, il faut libérer de la place pour pouvoir y placer la donnée qu'on vient de lire en mémoire vive
Il existe différentes techniques pour mettre la mémoire cache à jour, chacune ayant leurs avantages et inconvénients :
  Logiciel
  Matériel
    Cache inclusif : toutes les données qui sont présentes dans le cache L1 sont présentes dans le cache L2
    Cache exclusif : les mémoires caches L1 et L2 ne contiennent jamais les mêmes données…

## Slide 41: Pipeline et mémoire cache…
Augmentation du nombre de niveaux des pipeline et de la fréquence de fonctionnement des processeurs
  les cycles d'accès aux mémoires doivent être de plus en plus courts
  les mémoires caches permettent d'accélérer ces accès à la mémoire
Pipeline = 1 instruction par cycle
  augmente les cas de dépendances de ressources (mémoire)
  les mémoires caches permettent de résoudre une partie des dépendances de ressources dues au pipeline

## Slide 42: Quid du jeu d'instruction ?
1975, chercheurs IBM remarquent que
  < 20% instructions utilisées
  > 80% du temps
 simplifier processeurs
  Instructions courantes seulement
  Plus simples, optimisées, plus efficaces
  Puce moins grosse
Deux familles de processeurs
  RISC : Reduced Instruction Set Computer
  CISC : Complex Instruction Set Computer

## Slide 43: CISC
CISC – Complex Instruction Set Computer
  jeu d’instructions de taille importante (> 200 instructions)
  instructions pouvant être complexes
  format d’instructions variables (de 1 à 5 mots)
  modes d’adressages complexes
    adresse mémoire = Rb + RI x f + déplacement
Instructions simples câblées et complexes par microcode
Exemple : Pentium
Vitesse typique : 1 instruction dure 3-10 cycles

## Slide 44: RISC
RISC – Reduced Instruction Set Computer
  jeu d’instructions de taille limitée (<100 instructions)
  instructions simples
  format des instructions petit et fixé
  modes d’adressage réduits
  instruction complexes = ensembles d'instructions simples
  Instructions câblées  directement exécutables
  Exemples : PowerPC, MIPS, Sparc, PDP-8
Vitesse typique : 1 instruction dure 1 cycle
Notes: pour les mini-ordinateurs, le PDP-8 : instructions de 12 bits, code opératoire sur 3 bits

## Slide 45: CISC vs RISC
Avantages
  Développement + simple
  Très répandu
Inconvénients
  Puce + grosse
  Puce + compliquée
  Évolutions limitées
  Plusieurs cycles par instruction
Avantages
  Puce + petite
  Fréquence + élevée
  Exécution + rapide
  Pipelines plus efficaces
  Cache d’instructions plus simple/optimisé
Inconvénients
  Compilateur complexe
  Programmes longs (+ de mémoire)

## Slide 46: Superscalaire
Ajouter des unités telles que l'ALU, l'unité de commande ou même un pipeline complet…
Inconvénients
  Nécessite plus de synchronisation entre les unités et les pipelines
  Les unités dupliquées ne sont pas toujours pleinement utilisées
  Coût important en terme de transistors (place et chaleur)

## Slide 47: Hyperthreading
Un programme peut être découpé en plusieurs processus indépendants, appelés processus légers ou threads
Schématiquement, l’hyperthreading consiste à créer deux processeurs logiques au sein d'un processeur physique
  Un processeur logique a ses propres registres de données, de contrôle et d’état…
  Les deux processeurs logiques partagent les unités de traitement, le cache (mémoire) et le bus système.
Deux threads peuvent être traités simultanément par le même processeur
Seul un processeur superscalaire, doté d’une grande puissance de calcul, peut réellement effectuer un multi-threading
Notes: http://www.x86-secret.com/dossier-10-400-Hyperthreading___explications.html

## Slide 48: Multi-cœur
Microprocesseur qui intègre au moins deux CPU indépendants dans une seule puce
CPU = cœurs = cores : seul élément capable d’exécuter un programme
Notes: http://www.enib.fr/~harrouet/Data/Courses/Intro_Parallelisme.pdf

## Slide 49: Multi-cœur
Avantages
  Parallélisme des processus  Gains de performances
  Réduire le réchauffement des CPU
Inconvénients
  Assurer la cohérence entre les mémoires caches
  Synchronisation nécessaire  Front Side Bus
La technologie multi-cœur est semblable à la technologie hyperthreading puisque le but est le parallélisme…
L'intérêt principal réside dans la conjonction des deux technologies : plusieurs cœurs qui fonctionnent chacun en hyperthreading !

## Slide 50: Multi-processeurs
Un ordinateur multiprocesseur est doté de plusieurs processeurs
Parallélisme des processus  Gains de performances
Multiprocesseur Multi-cœur

## Slide 51: CPU Simulator
www.teach-sim.com

## Slide 52: Pipeline
Pour pouvoir visualiser le fonctionnement du pipeline, une fenêtre particulière est accessible
Plusieurs options sont disponibles, dont une qui, décochée, permet d'utiliser un pipeline de 5 étages…

## Slide 53: Pipeline
Résultat de l'exécution sans pipeline…
CPI (Clocks Per Instruction) : 1 tic par unité d'exécution (étage)
SF (Speed-up Factor) : sans pipeline, on a ±1

## Slide 54: Pipeline
Résultat de l'exécution avec pipeline…
CPI (ClocksPer Instruction) : diminution du nombre de tics par instruction de ±265 %
SF (Speed-up Factor) : augmentation de ±265 %